附件1

汉江师范学院水科院实验室配套设施采购与安装询价单

项目预算（万元）：2.7万元，（贰万柒仟元整）	2022年2月21日

| 采购单位（加盖公章）：汉江师范学院科研处 | 报价单位（加盖公章）： |
| --- | --- |
| 联系人：肖老师 联系电话：13636169524 | 联系人： | 联系电话： |
| 采 购 需 求 | 供 应 | 商 报 价 |
| 品目名称 | 规格尺寸 (单位mm） | 品目描述、技术参数（标准） 及使用要求等 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌型号 |
| 中央台 | 4200*1500*83 （尺寸允许±5mm偏离） | 钢木结构，基本材料如下： 台面: ≥12.7mm厚实芯理化板台面，边缘镶边≥25.4mm厚；耐酸耐碱，耐磨，抗菌。 框架：采用不小于40*60*1.2mm厚C型钢框架，表面经酸洗、磷化处理后喷涂； 基材：采用三聚氰胺密度板制作，抽屉及门板不小于18mm，柜体不小于15mm；所有截面采用优质PVC高温热压封边防水处理。 铰链：实验室专用0-110度铰链 滑轨：三节消声实验室专用滑轨 拉手：PP一字型拉手 | 1 | 台 |  |  |  |
| 水盆水嘴 | 500*400*290 （尺寸允许±5mm偏离） | PP材质水盆+铜制陶阀三联水嘴。含防虹吸装置及上下水配件。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 挡水条 |  | 采用≥12.7mm厚实芯理化板制作 | 2 | 条 |  |  |  |
| 塔式电源 |  | 钢制电源底盒，五孔插座，插座功率:220V/10A | 10 | 套 |  |  |  |
| 边 台 | 4800*900*835 （尺寸允许±5mm偏离） | 铝玻结构，试剂架立柱采用不小于40*80mm铝合金型材；玻璃托盘采用不小于2mm材料经模具冲压承成型，表面均经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂；层板采用不小于10mm厚的玻璃，两侧隔板并设有不锈钢护栏 | 1 | 台 |  |  |  |
| 药品柜 | 900*450*1800（尺寸允许±5mm偏离） | PP酸碱药品柜，耐酸耐碱，柜体：采用不小于8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。层板：采用不小于8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接 四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板反面均焊接加强筋，增强层板自身承重，四周立边可获得一定程度防溢效果。视窗：采用不小于5mm钢化玻璃制作。铰链：耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好 拉手：耐酸碱PP桥式把手 | 1 | 个 |  |  |  |
| 备注 | 合计报价 |  |
| 询价单递交截止时间： 2022年3月1日16点；询价单递交地点： 科研处办公室 | 询价时间： 2022年3月1日16点 | 询价地点：科研处办公室 |

说明：1.供应商应将询价单装入信袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章，信袋封面处应注明公司名称，否则报价无效。

2.供应商报价含成本费、运输费、搬运费、人工费、安装费及税金等一切费用。最终报价超过预算金额的，其报价为无效报价。

3.供应商现场参加询价会议，由询价小组当众拆封询价单，宣读报价单位及其报价，由供应商现场签字确认。

4.本询价单一式两份，一份由采购单位存档，一份用于办理政府采购合同备案、财务结算手续。